# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Транспортный терминал 8210 (далее Устройство) является прибором, предназначенным для работы в Автоматизированных системах оплаты проезда, основным назначением которого является:

- прием к оплате и учет оплаты за услуги транспорта с использованием бесконтактных или контактных смарт-карт, возможно использование в качестве стационарного терминала водителя или носимого терминала кондуктора (отличаются функциональностью программного обеспечения);

- сбор и хранение данных о проведенных операциях;

- печать билетов, квитанций, чеков и отчетов;

- передача данных о проведенных операциях и прием конфигурационной и управляющей информации;

- поддержка стандартных криптографических алгоритмов при обработке принимаемых и передаваемых данных.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Процессор | 32-битный защищенный центральный процессор, платформа ARM11, тактовая частота 400МГц |
| --- | --- |
| Память | 128МБ FLASH, 64МБ SDRAM |
| Дисплей | TFT LCD 2.8 дюйма, разрешение 320*240 пикселей, белая светодиодная подсветка, служебные значки на дисплее |
| Клавиатура | 10 буквенно-цифровых клавиш, 8 функциональных клавиш, 1 клавиша включения питания |
| Считыватель контактных карт | 1 карта EMV4.3 (Eurocard, Mastercard, VISA), поддерживает чипы SLE4442/SLE4428 |
| Слот PSAM | 2 слота PSAM, соответствие стандарту ISO7816; поддержка PPS-протокола, до 300кбит/с. |
| Бесконтактный считыватель (опционально) | Поддержка Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, ISO 14443 A и B, SONY FeliCa |
| Встроенный PIN-пад | Поддержка MK/SK, Fixed, DUKPT; поддержка TDES; поддержка RSA, AES |
| Коммуникации: беспроводные | GPRS / CDMA / WiFi (опционально), поддержка SSLv2/3 TLSv1 |
| Коммуникации: Ethernet (опционально) | 10Base-T/100Base-T, поддержка full SSL v2/3 TLSv1 |
| Коммуникации: модем | Synchronous: V.22bis, V.29, скорости 1200/2400/9600bps |
| Удаленная загрузка | Поддержка NewTMS или удаленной загрузки по FTP |
| Периферийные порты | 2 порта RS-232, выход: 5В пост. ток, 500мА |
| Принтер | Высокоскоростной термопринтер Легкая замена термобумаги Скорость: до 28 строк/с (84мм/с) Ширина бумаги: 58 +0/-1мм Внешний диаметр рулона бумаги: 38мм Настраиваемая четкость печати, поддержка двухслойной термобумаги |
| Считыватель штрих-кодов | На базе камеры CMOS Поддержка 1D форматов: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, Codabar Поддержка 2В форматов: QR code (Mode 1/2), PDF417, DataMatrix, Maxicode |
| Электропитание | Входное: 100~240 В, 50Гц/60Гц; Выходное: 9.5В, 2.5A |
| Аккумуляторная батарея | Емкость 2600мАч, 7,4В |
| Условия эксплуатации | Температура: 0°С ~ 50°С (32 ~ 122F); Влажность: 5% ~ 95% (без конденсирования влаги) |
| Условия хранения | Температура: -20 ~ 60°C(-4 ~ 140°F); Влажность: 5% ~ 95% (без конденсирования влаги) |
| Размеры | 190мм × 89,5мм × 64мм (Д × Ш × В) |
| Вес | 495г |
| Опции | Защитный чехол, резервная батарея, автомобильное зарядное устройство, зарядный блок для резервной батареи |
| Сертификация | PCI PTS 3.x, EMV 4,3 Level 1 & 2, EMV Contactless, VISA Paywave, MasterCard PayPass, CUP, PBOC3.0, QPBOC3.0, CE, CCC, RoHS |

# КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POS терминал | 1 |  |
| 2 | Блок питания POS терминала | 1 |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея 2600 mAh | 1 |  |
| 4 | Блок зарядки аккумулятора | опционально |  |
| 5 | Сумка | опционально |  |
| 6 | Термобумага | 1 |  |
| 7 | Загрузочный кабель | опционально |  |
| 8 | Паспорт | 1 |  |
| 9 | Встроенное прикладное программное обеспечение | 1 | Набор функциональных настроек определяет логический тип Устройства |

# ГАРАНТИИ

Поставщик гарантирует работоспособность и соответствие Устройства, основным техническим характеристикам при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня покупки Устройства.